## Slide 1: Módulo 1: ¿Por qué hay que preocuparse por la pintura a base de plomo?
Descripción general
¿Qué es la pintura a base de plomo?
¿Qué riesgos y efectos para la salud están relacionados con la exposición al plomo?
¿Por qué es un problema el polvo contaminado con plomo?
Notes: Después de finalizar este módulo podrá explicar:
Lo que es la pintura a base de plomo y por qué es un problema para los renovadores.
Los riesgos del plomo para la salud de niños y adultos.
El motivo por el cual nos preocupamos por el polvo contaminado con plomo.

## Slide 2: ¿Qué es la pintura a base de plomo?
Las normas federales definen la pintura a base de plomo como:
  Cualquier pintura o revestimiento de superficie que contenga plomo igual a 1.0 miligramos por centímetro cuadrado, o en exceso de esta medida, o un porcentaje mayor que el 0.5 por peso.
  Algunos estados y localidades norman la pintura fijando concentraciones de plomo menores.
  Es el origen principal de polvo contaminado con plomo en las viviendas.
¿Por qué se utilizaba plomo en la pintura?
  El plomo se añadía para mejorar el color y la durabilidad.
La pintura a base de plomo se prohibió en 1978.
Notes: Las normas federales definen la pintura a base de plomo.
  La pintura a base de plomo es cualquier pintura o revestimiento de superficie que contenga plomo igual a 1.0 miligramos por centímetro cuadrado, o en exceso de esta medida, o un porcentaje mayor que el 0.5 por peso.
  La pintura con concentraciones de plomo menores que la definición antes mencionada, también puede provocar problemas para la salud. Incluso la pintura con una pequeña cantidad de plomo puede constituir gran parte del polvo en el aire o que está depositado.
  En el módulo 3 se proporciona información sobre la forma de determinar si una propiedad contiene pintura a base de plomo.
Algunos estados y localidades norman la pintura fijando concentraciones de plomo menores.
  Debe verificar si los departamentos de salud estatales y locales cuentan con requisitos más estrictos que los requisitos federales.
¿Por qué se añadía plomo a la pintura?
  El plomo se añadía para mejorar el color y la durabilidad.
  También se añadía en algunos revestimientos de superficie, como barnices o tintes.
En 1978 se prohibió el uso residencial de la pintura a base de plomo
  En 1978, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor prohibió la venta de pinturas a base de plomo para uso residencial. En la práctica, esto quiere decir que las viviendas construidas en 1978 aún podrían tener pintura a base de plomo, ya que aún podrían haber estado disponibles existencias de pintura con plomo.
  Es por esto que el año de construcción es un asunto muy importante a tener en cuenta.

## Slide 3: Riesgos del plomo para la salud
Muy peligroso para niños.
  Daña el cerebro y el sistema nervioso central; puede disminuir la inteligencia, causar dificultades para leer y aprender, problemas de comportamiento e hiperactividad.
  Los daños pueden ser irreversibles, lo que afectaría a los niños toda su vida.
Es peligroso para mujeres embarazadas.
  Daños al feto.
También es peligroso para los trabajadores y otros adultos.
  Hipertensión.
  Pérdida de libido o capacidad sexual.
  Fatiga física.
La exposición al plomo produce daños permanentes.
Notes: Los niños menores de seis años son los que están en más riesgo debido a pequeñas cantidades de plomo.
  Los niños corren mayor riesgo que los adultos, debido a que sus cuerpos están en desarrollo. Durante las actividades de juego normales y frecuentes, o cuando se llevan las manos a la boca, los niños pueden ingerir o inhalar polvo de las manos, juguetes, alimentos u otros objetos.
  En los niños, el plomo puede provocar:
    Daños en el sistema nervioso y en los riñones.
    Disminución de la inteligencia, trastorno por déficit de atención y discapacidades del aprendizaje.
    Problemas de habla, lenguaje y comportamiento.
Entre los adultos, especialmente las mujeres embarazadas corren riesgo debido a la exposición al plomo.
  El plomo pasa de la madre al feto y puede causar:
    Abortos espontáneos
    Nacimientos prematuros
    Daños en el cerebro
    Bajo peso al nacer
Entre los efectos del plomo en la salud de los adultos se incluye:
  Hipertensión.
  Problemas de fertilidad en hombres y mujeres.
  Problemas digestivos.
  Trastornos nerviosos.
  Problemas de la memoria y la concentración.
  Trastornos sexuales.
  Dolores musculares o de articulaciones.

## Slide 4: Los síntomas del envenenamiento con plomo no siempre son obvios
  El personal médico puede malinterpretar fácilmente los síntomas, retrasando así un tratamiento eficaz y aumentando la posibilidad de daños permanentes tanto físicos como mentales.
  La única forma de determinar el envenenamiento con plomo es hacer un análisis del nivel de plomo en la sangre (BLL, por sus siglas en inglés).
Notes: El envenenamiento con plomo no siempre tiene síntomas obvios.
Por lo general, los síntomas del envenenamiento con plomo no son específicos y se atribuyen con frecuencia a otras causas.
A menudo, las personas expuestas a plomo se quejan de síntomas específicos que incluyen:
  Dolor de cabeza
  Dolor de estómago
  Irritabilidad
  Fatiga
  Pérdida del apetito
  Dolores musculares o de articulaciones
Ya que muchos síntomas no son específicos o son parecidos a los síntomas de la gripe, es posible que los padres no estén alerta y obtengan atención médica inmediata para sus hijos. Esto es crítico para niños pequeños, ya que mientras mayor sea el tiempo sin tratamiento, mayor es el riesgo de que se produzcan daños cerebrales permanentes.
Los trabajadores con una exposición ocupacional al plomo necesitan informarlo a sus médicos, a fin de proporcionarles todos los antecedentes necesarios para una evaluación de síntomas adecuada, ya que posiblemente estén relacionados con la exposición al plomo.
La mejor manera de determinar si hay plomo presente en el cuerpo es mediante un análisis de sangre.
La cantidad de plomo en la sangre se mide en microgramos por decilitro (μg/dl) de sangre, una unidad de medida muy pequeña. Un microgramo es la millonésima parte de un gramo. Es igual que sacar un centavo de US$10.000. Como referencia, un sujetapapeles de tamaño estándar pesa casi un gramo o un millón de veces más que un microgramo. Un microgramo en una cantidad muy pequeña de plomo. Recuerde lo pequeña que es esta cantidad de plomo cuando se aplique a la limpieza del polvo cuando lleguemos al módulo 4: Contención del polvo mientras trabaja, Módulo 5: Mientras trabaja y Módulo 6: Actividades de limpieza y verificación del trabajo.

## Slide 5: ¿Por qué el polvo y los escombros constituyen un problema?
Las actividades de renovación que alteran la pintura a base de plomo generan polvo y escombros. Los escombros se convierten en polvo.
El polvo contaminado con plomo es venenoso.
Las cantidades muy pequeñas de polvo contaminado con plomo pueden envenenar a niños y adultos.
  Los niños ingieren polvo durante sus actividades de juego normales.
  Los adultos ingieren o respiran polvo durante las actividades laborales.
Los trabajadores pueden llevar polvo contaminado con plomo a sus hogares y envenenar a sus familias.
Notes: El polvo y los escombros de los trabajos de renovación, reparación y pintura en viviendas e instalaciones habitadas por niños construidas antes de 1978 pueden contener plomo.
La pintura previa a 1978 puede contener plomo.
Los trabajos de renovación, reparación y pintura alteran la pintura que pueda contener plomo. Cualquier actividad que implique la preparación de superficies puede generar polvo con plomo, como por ejemplo al raspar con la mano, utilizar lijadoras eléctricas, pistolas de aire caliente por encima de los 1100° Fahrenheit y soldar con soplete de llama. Las tareas más complicadas, como retirar componentes de construcciones y demoler paredes pueden generar mucho polvo.
Las cantidades pequeñas de polvo contaminado con plomo pueden envenenar a niños y adultos.
Una pequeña cantidad de plomo puede ser sumamente dañina.
Por lo general, las partículas de polvo con plomo son tan pequeñas que no las puede ver, no obstante puede respirarlas o ingerirlas. Estas partículas más pequeñas, ya sean inhaladas o ingeridas, son absorbidas por el cuerpo con mayor facilidad que las partículas más grandes y, por lo tanto, pueden envenenar con más facilidad.
Los niños, residentes y trabajadores pueden respirar o ingerir polvo con plomo.
Los niños pueden ingerir o inhalar el polvo de las manos, juguetes, alimentos u otros objetos durante las actividades normales cuando se lleven las manos a la boca. También pueden ingerir cáscaras de pintura.
Los adultos pueden ingerir o respirar polvo durante las actividades laborales.
  Se genera polvo cuando los trabajadores desempeñan actividades tales como raspado y lijado con la mano, o utilizan una lijadora eléctrica o una herramienta para rectificar. El polvo se mezcla con el aire que respiran.
  Si los trabajadores comen, beben, fuman o colocan cualquier cosa en la boca sin lavarse las manos primero, es posible que ingieran polvo con plomo.

## Slide 6: Una pequeña cantidad de polvo puede recorrer largas distancias
No se puede ver.
Es difícil de barrer.
Además, recorre distancias.
¡Un gramo de pintura a base de plomo puede contaminar una gran área!
Notes: Una pequeña cantidad de polvo puede recorrer largas distancias.
No se puede ver. Incluso un piso que parece limpio puede tener polvo con plomo. Solamente un examen de laboratorio puede asegurarle si un área está contaminada con plomo.
Es difícil de barrer. Los métodos de limpieza normales no recogerán todo el polvo en un área de trabajo. Barrer no es suficiente. Se necesita usar agua, detergente y una aspiradora HEPA para limpiar el polvo de forma eficaz.
Recorre distancias. Una vez que se genera polvo, es fácil pisarlo y llevarlo dentro y fuera del área de trabajo. Además, un trabajo de pintura exterior puede contaminar el interior de una vivienda medida que el polvo, las cáscaras y el suelo con plomo se llevan al interior con la pisadas.
Más adelante en este curso, analizaremos en detalle las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Vivienda y Urbanismo (HUD, por sus siglas en inglés) sobre los procesos de aprobación y los peligros del polvo con plomo. Aquí se incluyen los límites para reforzar la idea de que una cantidad muy pequeña de plomo puede causar problemas para la salud. Estas cifras representan la cantidad de plomo medida en microgramos (1 millonésima de un gramo) que se permite en un área de un pie de ancho por un pie de largo (un pie cuadrado). Más de esta cantidad de plomo en las áreas específicas es peligroso.
EPA y HUD utilizan estas normas cuando se realiza la aprobación:
  Pisos 10 μg/pie2
  Antepechos interiores de ventanas 100 μ g/pie2
  Canales de ventanas 400 μ g/pie2
  NOTA: Los estados y las localidades pueden hacer cumplir normas menores.

## Slide 7
Video sobre un contratista que envenenó a sus propios hijos
Notes: El contratista analiza cómo las prácticas de trabajo seguras con el plomo hubiesen protegido a sus hijos contra el envenenamiento con plomo.
El video que se muestra en este punto del curso es sobre Kevin Sheehan, un contratista que trabaja con plomo, que analiza cómo envenenó a su familia mientras trabajaba en viviendas más antiguas que contenían pintura a base de plomo. Kevin analiza la necesidad de tomar precauciones seguras con relación al plomo durante el trabajo de renovación, comparte la lección que ha aprendido y revela lo que se puede hacer para mantener a las personas seguras durante un trabajo en casas más antiguas con pintura a base de plomo.

## Slide 8
Video sobre la madre de una menor envenenada por un trabajo de renovación
Notes: La madre analiza el tratamiento de la menor envenenada por un trabajo de renovación.
El video que se muestra en este punto del curso es sobre Maurci Jackson, una madre cuya hija se envenenó con plomo. Analiza lo difícil que fue ver a su hija someterse a tratamientos de "quelación" para eliminar el plomo de su cuerpo. Maurci comparte sus temores acerca de la salud futura de su hija, después de haber sido envenenada con plomo y su frustración sobre el envenenamiento, ya que es completamente prevenible si los que alteran la pintura a base de plomo consideraran las consecuencias de trabajar con plomo de forma incorrecta. Enfatiza la necesidad de tomar precauciones y hacer una planificación segura con relación al plomo para evitar el envenenamiento.
Nota: El tratamiento de quelación es una serie de procedimientos médicos para eliminar el plomo del cuerpo.

## Slide 9: Ahora ya saben...
Lo que es la pintura a base de plomo y los efectos adversos del plomo para la salud.
Que el polvo es el problema.
Que el envenenamiento por plomo es difícil de identificar y que los efectos pueden llegar a ser permanentes.
Que los niños son los que están en el mayor riesgo de envenenarse por plomo.
Que el envenenamiento por plomo se puede evitar.