## Slide 1: Módulo 4: Contenga el polvo mientras trabaja
Descripción general
¿Qué es la contención?
Contener el polvo para actividades interiores.
Contener el polvo para actividades exteriores.
Notes: Al finalizar este módulo podrá:
  Establecer sistemas de contención que mantengan el polvo dentro del área de trabajo para permitir una limpieza más eficaz al final del día y al finalizar el trabajo;
  Identificar los requisitos de contención para renovaciones internas; e
  Identificar los requisitos de contención para renovaciones externas.

## Slide 2: ¿Qué es la contención?
“Contención” es un sistema de barreras temporales que se usa para aislar un área de trabajo, de modo que ni el polvo ni los escombros se escapen mientras se realiza la renovación.
Beneficios de la contención:
  Protege a los residentes y a los trabajadores.
  Evita la propagación de polvo al resto de la vivienda, construcción o propiedades vecinas.
  Facilita la limpieza al término del trabajo.
La contención es obligatoria.
Notes: ¿Qué es la contención?
  En general, existen muchos grados de contención, que van desde la simple colocación de láminas plásticas sobre el piso que rodea una pequeña área de trabajo hasta un espacio completamente cerrado. Algunos tipos de contención son más eficaces que otros.
  Para esta capacitación, “contención” es una práctica que la regla RRP determina como obligatoria para evitar que el polvo y los escombros se propaguen más allá del área de trabajo.
La contención del área de trabajo incluye lo siguiente:
  Retiro de objetos y muebles del área de trabajo o cubrimiento con láminas plásticas.
  Cubrimiento de los pisos (o el suelo) con láminas plásticas en un mínimo de 6 pies para el trabajo interior (10 pies para el trabajo exterior) más allá de las superficies que se renueven.
    Se requiere contención vertical para toda renovación exterior dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad.
    Puede que también sea necesario cubrir áreas más grandes con láminas plásticas desechables a fin de evitar que el polvo se disperse.
    Se puede usar áreas de contención más reducidas si se toman precauciones adicionales, como la contención vertical, para detener la propagación de polvo y minimizar el área que se tiene que limpiar.
  Cierre de ventanas y puertas, y uso de láminas plásticas para sellar puertas y conductos de aire en el área de trabajo.
  Cubrimiento de las puertas que se utilizan para ingresar en el área de trabajo utilizando láminas plásticas de forma que permita el ingreso de los trabajadores, pero que a la vez contenga el polvo y los escombros dentro del área de trabajo.
La regla RRP determina que la contención es obligatoria debido a que:
  Reduce el riesgo para usted y los residentes. Acatar los requisitos de instalación del área de trabajo de este módulo lo protegerá a usted, a sus colegas y a los residentes mediante el confinamiento del polvo y de los escombros que contengan plomo en un área definida y delimitada. El confinamiento del plomo es una consideración importante para evitar la exposición. La disminución del riesgo para usted y sus colegas también depende del uso de equipos de protección personal.
  Facilita la limpieza eficiente del área de trabajo. El proceso de configuración anterior al trabajo es esencial para mantener el polvo que contiene plomo encerrado en el área de trabajo donde puede limpiarse fácilmente. La contención adecuada del área de trabajo ayuda a limitar la superficie que debe limpiar después de finalizar el trabajo. Saber exactamente dónde limpiar es un factor importante para ahorrar el tiempo (y el dinero) invertidos en la limpieza.

## Slide 3: Mantenga el polvo dentro de la contención
Considere cuánto polvo generará la renovación.
El diseño de la contención es una función de las prácticas laborales que deben usarse y la cantidad de polvo calculada que se va a generar durante la renovación.
Planifique el tamaño y la configuración de la contención para mantener el polvo generado dentro de ésta.
Usted es responsable de asegurarse de que el polvo no salga fuera de la contención.
Notes: Si no planifica ni contiene el área de trabajo correctamente, el polvo y los escombros creados por la renovación pueden propagarse más allá del área contenida mínima que exige la regla RRP. Esto significa que:
  Para ubicaciones interiores, el polvo se puede dispersar a más de 6 pies de la superficie que se está renovando; o bien
  Para ubicaciones exteriores, el polvo se puede dispersar a más de 10 pies de la superficie que se está renovando.
El control del polvo y los escombros puede requerir una contención más extensa que la especificada en la regla si el trabajo es especialmente polvoriento. Planifique según corresponda.
En general, las renovaciones que implican sólo pequeñas alteraciones de la pintura crean menos polvo que los trabajos que incluyen áreas más grandes de alteración. Sin embargo, además del tamaño del área donde se alterará la pintura, las prácticas de trabajo (por ejemplo, lijado) y los equipos utilizados también afectarán la cantidad de polvo generado y la forma en la que éste se dispersa. La ubicación de la actividad de trabajo también tiene relación con la cantidad de polvo que se distribuye. Por ejemplo, las áreas pequeñas de trabajo en techo pueden propagar polvo sobre toda la habitación y son muy difíciles de controlar.
La contención que se requiere es similar para todos los trabajos, pero los que generan más polvo y escombros pueden necesitar una protección de áreas más amplia. Aun cuando la regla no exige la contención vertical, dichos sistemas pueden ser útiles para limitar el tamaño del área afectada por el trabajo y pueden reducir la superficie que se debe limpiar al término del trabajo. Los sistemas de contención prediseñados (comprados y hechos en casa) son muy útiles para reducir el tiempo que se emplea erigiendo contenciones y son más fáciles de instalar que la colocación de láminas plásticas con cinta adhesiva. Estos sistemas también permiten que el contratista cree un espacio sellado dentro de una habitación donde el polvo puede contenerse completamente al interior de un área limitada y controlada.
Ejemplos de trabajos polvorientos:
  Raspado manual de áreas grandes.
  Eliminación de pintura con una pistola de calentamiento de baja temperatura y un raspador.
  Eliminación de residuos y pintura secos después de utilizar decapantes químicos.
  Demolición de superficies pintadas.
  Retirada de componentes de la construcción con superficies pintadas que están en malas condiciones.
Recuerde, usted es responsable de asegurarse de que el polvo y los escombros permanezcan dentro del área de trabajo contenida. Cuando planifique la contención, tenga en presente cuánto y dónde las prácticas de trabajo que va a utilizar crearán polvo; luego, planifique según corresponda.

## Slide 4: Contención vertical
Barrera o lámina de plástico vertical sobre un marco rígido.
Es necesaria para trabajos exteriores cerca de las líneas de la propiedad.
Se puede usar para minimizar la contención necesaria del piso o del terreno.
Octubre de 2011
4-4
Notes: ¿Qué es la contención vertical?
Contención vertical significa una barrera vertical que consiste en láminas de plástico u otro material impermeable sobre andamios o un marco rígido, o un sistema equivalente de contención del área de trabajo. La contención vertical es necesaria para algunas renovaciones exteriores, pero puede usarse en cualquier renovación.
¿Es necesaria la contención vertical para trabajos interiores?
No. El uso de contención vertical no es necesario para trabajos interiores, pero se puede minimizar la cantidad de contención necesaria en el piso usando contención vertical de proyectos interiores. Las medidas de contención del piso pueden detenerse en el borde de la barrera vertical al usar un sistema de contención vertical que consiste en barreras impermeables que se extienden desde el piso al techo y están firmemente selladas en las juntas con el piso, el techo y las paredes.
¿Es necesaria la contención vertical para trabajos exteriores?
Sí. La contención vertical, o un sistema equivalente de contención del área de trabajo, es necesaria para trabajos exteriores en donde la línea de la propiedad esté como máximo a 10 pies del área de alteración de la pintura. Además, la contención vertical también puede usarse para minimizar la cantidad de contención del terreno necesaria para un proyecto. Las medidas de contención del terreno pueden detenerse al borde de la barrera vertical al usar un sistema de contención vertical.
4-4
Prácticas seguras con relación al plomo en labores de renovación, reparación y pintura
Octubre de 2011

## Slide 5: Contención interior: Limite el acceso y coloque letreros
Notifique a los residentes que permanezcan lejos del área de trabajo.
No permita a residentes ni mascotas cerca del área de trabajo.
No permita comer, beber ni fumar en el área de trabajo.
Coloque letreros de advertencia.
PRECAUCIÓN
TRABAJO DE RENOVACIÓN
NO INGRESE AL ÁREA DE TRABAJO
A MENOS QUE TENGA AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO FUMAR, COMER O BEBER
Notes: Restrinja el acceso al área de trabajo y notifique a los residentes que permanezcan lejos mientras se realice el trabajo.
La restricción de acceso al área de trabajo protegerá a los residentes, especialmente a niños y mujeres embarazadas, de la exposición innecesaria a polvo con plomo y minimizará la propagación de éste último a las áreas colindantes.
Antes de comenzar, notifique a los residentes que no ingresen en el área de trabajo y que permanezcan lejos de las inmediaciones de la entrada a ésta tanto como sea posible. Los residentes y las mascotas que entren y salgan pueden transportar fácilmente polvo contaminado con plomo a áreas colindantes de toda la vivienda. Es probable que las áreas que no sean de trabajo no se limpien de inmediato ni de manera apropiada.
Restringir la exposición es especialmente importante para los niños menores de 6 años y para las mujeres embarazadas. Asegúrese de explicar a los residentes que la restricción de áreas es por su propio bien y que los niños pequeños y las embarazadas corren mayor riesgo de tener problemas de salud surgidos a partir de la exposición al plomo.
Debe proporcionar indicaciones sobre cuánto tiempo trabajará en un área en particular, de modo que los residentes puedan planificar con anticipación cómo sacar del área de trabajo los elementos que posiblemente necesiten, antes de que usted comience a trabajar.
No permita comer, beber ni fumar en el área de trabajo.
Esto es principalmente para la protección de los trabajadores, pero también es importante si hay residentes que viven cerca del área de trabajo. Coloque letreros que prohíban comer, beber y fumar en el área de trabajo. El polvo en el aire puede caer sobre comidas o ser inhalado al fumar. Si coloca alimentos sobre una superficie contaminada con polvo, estos pueden recoger fácilmente el polvo contaminado con plomo, que se ingerirá al consumir los alimentos.
Coloque letreros de advertencia.
Antes de comenzar la renovación, coloque letreros en el idioma materno de los residentes para advertirles a ellos y a otras personas que participen en las actividades de renovación que permanezcan fuera del área de trabajo. Los letreros deben permanecer en lugares visibles y ser legibles hasta la finalización de la renovación y durante la verificación de limpieza posterior a la renovación.
Se debe colocar un letrero de advertencia: en cada entrada a un área de trabajo; o bien, en cada acceso principal y secundario a una construcción donde sus ocupantes hayan sido reubicados; o bien, para trabajos exteriores, donde sea fácil de leer a 20 pies (6 metros) del borde de la obra.

## Slide 6: Contención interior: Retire o cubra las pertenencias
Insertar ilustración
Retire las pertenencias.
Cubra los objetos inmóviles con láminas protectoras, como por ejemplo:
  Muebles;
  Alfombras y
  Lámparas.
Selle los bordes y las juntas.
Notes: Donde sea posible, retire las pertenencias y los muebles del área de trabajo.
  Se recomienda retirar todos los objetos del área de trabajo, incluidos muebles, alfombras y cortinas. La retirada de estos elementos es la mejor opción para protegerlos contra la contaminación y reducir el tiempo (y costo) de la limpieza posterior a la renovación.
Si no puede retirarse del área de trabajo, cúbralo.
  Cubra todos los objetos que no se retiraron del área de trabajo con láminas protectoras. Selle las juntas y bordes con cinta adhesiva. Cubra completamente todos los accesorios de iluminación inmóviles, muebles, alfombras y otros elementos personales con láminas protectoras.
  Fije las láminas protectoras al piso con cinta adhesiva, de modo que el polvo no pueda entrar en los elementos cubiertos.
  En muchos trabajos de remodelaciones es común el uso de láminas protectoras, como por ejemplo láminas plásticas desechables de alta resistencia. Se pueden comprar láminas protectoras en la mayoría de las ferreterías.

## Slide 7: Contención interior: Cubra los pisos
Se requiere:
Cubrir todo el piso del área de trabajo con láminas plásticas.
Cubrir los pisos un mínimo de 6 pies en todas las direcciones alrededor de donde se altere la pintura.
Se recomienda:
Extender láminas plásticas en áreas de mucho tráfico.
Tomar precauciones especiales para las alfombras.
Usar almohadilla adhesiva desechable al borde de la lámina protectora.
Si usa decapantes químicos, agregue una segunda capa plástica.
6’
6’
Notes: Cubra los pisos
  Use láminas protectoras para cubrir todo el piso del área de trabajo, incluida la alfombra instalada. La lámina protectora debe extenderse un mínimo de 6 pies a la izquierda, a la derecha y hacia adelante, y en algunos casos, hacia atrás del área donde se realizará el trabajo. Debe asegurarse firmemente al zócalo o piso con cinta adhesiva para conductos (si corresponde), para pintores o de protección. El borde de la esquina de la lámina protectora debe reforzarse con cinta adhesiva para conductos o grapas.
  Tome precauciones especiales con las alfombras del área de trabajo. Las alfombras son un medio importante de acumulación de polvo y es muy difícil extraer éste último cuando se han contaminado. Cuando el área de trabajo incluye alfombras, debe cubrir todas las áreas alfombradas con al menos una capa de lámina plástica sellada.
  Considere cubrir los zapatos con cubiertas extraíbles, limpiar el calzado en su parte superior y en la suela con una toalla de papel húmeda cada vez que pise la lámina o usar una almohadilla adhesiva desechable que elimine el polvo de las suelas de los zapatos. Coloque de inmediato las toallas de papel usadas en un recipiente para basura con tapa. Puede encontrar almohadillas adhesivas en las ferreterías o comprarlas a través de un catálogo de artículos. Una almohadilla adhesiva es una lámina sobre la cual puede caminar para retirar el polvo de las suelas de los zapatos. La almohadilla adhesiva desechable puede pegarse con cinta a un extremo exterior de la lámina. Reemplace la almohadilla adhesiva todos los días.
  Tal vez vea que es útil usar aspiradoras HEPA para limpiar zapatos y ropa y así controlar el polvo que el personal de trabajo puede transportar al salir del área. Esto se llama “descontaminación seca” y da buenos resultados.
  En el caso de uso de decapantes químicos debe usarse una segunda capa de láminas protectoras. Esta segunda capa debe adherirse con cinta a la superficie de la primera capa. Coloque la segunda capa inmediatamente debajo del área de trabajo. Esta capa capturará salpicaduras y desperdicios y permitirá que el desorden creado por los decapantes químicos se limpie de inmediato después del uso.
  Use precauciones para asegurarse de que todo el personal, herramientas y otros elementos, incluidos los exteriores de los contenedores de residuos estén libres de polvo y escombros antes de retirarlos del área de trabajo. Para dicha limpieza es útil tener un contenedor de toallitas húmedas.

## Slide 8: Contención interior: Cierre ventanas, puertas, sistemas de climatización
Dependiendo del trabajo a realizar:
Cierre todas las ventanas del área de trabajo.
Cierre y selle todas las puertas del área de trabajo.
Cierre y selle todos los sistemas de climatización del área de trabajo.
Apague la unidad de climatización (recomendado).
Notes: Cierre las ventanas
  Cierre todas las ventanas del área de trabajo.
  Cuando lleve a cabo reemplazos de ventanas desde el interior, considere sujetar láminas plásticas al exterior de la ventana para evitar la propagación de polvo y escombros al suelo y a otras superficies que se encuentren debajo de la ventana. Si el reemplazo de ventanas afecta las superficies interiores y exteriores, entonces instale la contención para ambas áreas de trabajo.
  Para trabajos polvorientos, se recomienda encarecidamente sellar las ventanas del área de trabajo con láminas protectoras para evitar que el polvo ingrese a través del antepecho, dificultando la limpieza.
  Cuando selle ventanas, corte la capa de la lámina plástica ligeramente más larga que la ventana que desea cubrir.
  Pegue la lámina plástica con cinta adhesiva sobre la ventana para sellarla por completo.
  Asegúrese de que la cinta o la lámina no cubra parte del área en la cual esté trabajando.
Cierre y selle las puertas
  Cierre todas las puertas, incluidas las de los armarios y gabinetes del área de trabajo y cúbralas con láminas plásticas.
  Las puertas que se utilizan como entrada al área de trabajo deben cubrirse con láminas plásticas u otro material impermeable, de forma que permita a los trabajadores pasar a través de ellas y dejar el polvo y los escombros en el área de trabajo.
  Como alternativa a la colocación de plásticos, las puertas pueden cerrarse y sellarse con cinta de pintores.
  Cierre y selle los sistemas de climatización
  Los sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) distribuyen aire a través de la construcción y también pueden transportar polvo a otras habitaciones. Si es posible, apague el sistema HVAC para el área de trabajo. Cierre el suministro HVAC y conductos de retorno en el área de trabajo y cúbralos con láminas plásticas para impedir que el aire circule y vuele el polvo del área de trabajo contenida y para evitar que éste ingrese al sistema HVAC.

## Slide 9: Contención interior: Puerta de ingreso al área de trabajo
Cubra las puertas de ingreso al área de trabajo con dos capas de láminas protectoras.
Notes:   Puede colocar una barrera física, como un cono o una cinta de advertencia, fuera de la entrada para recordar a los residentes que se mantengan alejados del área de trabajo, especialmente en construcciones donde viven varias familias. La doble capa de plástico en la puerta de ingreso y otras barreras sirven para recordar a los residentes que personas y mascotas no deben ingresar al área de trabajo y además indican que el área aún no ha sido limpiada.
Cuando los límites del área de trabajo incluyan la puerta utilizada para acceder a la misma, cubra la puerta con dos capas de láminas protectoras como se describe a continuación.
  Instale una barrera de entrada de dos capas con protecciones que se cierren en el ingreso al área de trabajo, de modo que los trabajadores puedan pasar a través de la misma, pero que el polvo y los escombros se mantengan en el área de trabajo. Cubrir la puerta con este sistema de dos capas ayudará a contener el polvo dentro del área de trabajo. Siga los pasos que se indican a continuación.
    Corte la primera capa de lámina de protección un poco más ancha y larga (tres pulgadas) que el marco de la puerta.
    Haga un pequeño pliegue en forma de “S” en la parte superior de la lámina y péguelo con cinta adhesiva a la parte superior del marco de la puerta. Haga un pliegue similar en forma de “S” en la parte inferior de la lámina y péguelo al piso con cinta adhesiva. Esto garantizará que el plástico no quede tirante.
    Fije los extremos superiores al marco de la puerta como refuerzo.
    Para entrar y salir de la habitación, pegue con cinta adhesiva una línea vertical de la altura de un hombre desde el piso hasta la cabeza en ambos costados del plástico. Corte una rendija vertical larga en la cinta, a la mitad de la lámina protectora. Deje aproximadamente 6 pulgadas en la parte superior e inferior sin cortar. Refuerce la parte superior e inferior de la rendija con cinta adhesiva para evitar que el plástico se rasgue.
    Aplique cinta adhesiva a la segunda capa de la lámina protectora en la parte superior del marco de la puerta. Esta capa se corta un poco más corta que el marco de la puerta, de modo que cuelgue plana contra la primera lámina de plástico.
    Aplique cinta y asegure a los extremos superiores de la segunda capa del marco de la puerta y a la primera capa. Deje que cuelgue sobre la primera capa. Aplíquele peso a la parte inferior de la protección con una espiga para mantenerla en su lugar. Si es necesario, puede agregarse otra protección con espiga al otro lado de la puerta para proporcionar una tercera capa de lámina plástica.
  Consulte el Apéndice 5 Pasos para la renovación, reparación y pintura SEGURAS CON EL PLOMO para obtener más información acerca de cómo instalar el sistema de dos capas.

## Slide 10: Descripción general de los pasos para la contención interior
El objetivo de estas prácticas de contención interior es evitar que el polvo y los escombros se escapen del área de trabajo.
  Limite el acceso y coloque letreros.
  Retire las pertenencias (preferiblemente) o cúbralas.
  Cubra los pisos.
  Cierre y selle ventanas, puertas y el sistema de climatización.
  Construya una puerta de ingreso al área de trabajo.
Notes: La regla RRP: Requisitos generales para la contención interior:
  Letreros instalados: Deben instalarse en todos los costados del área de trabajo para definir ésta última, deben estar en el idioma principal de los ocupantes, deben publicarse antes del comienzo de la renovación y permanecer hasta finalizada la verificación de limpieza.
  Contener el área de trabajo: Antes de la renovación, aísle el área de trabajo para impedir que se escape el polvo. Durante el trabajo, mantenga la integridad de la contención y asegúrese de que ésta no interfiera con la salida de ocupantes y trabajadores desde el hogar o área de trabajo.
  Retirar o cubrir muebles u objetos: Retire (preferiblemente) los objetos como muebles, alfombras, cortinas o cúbralas con láminas plásticas con todas las juntas y bordes sellados con cinta adhesiva.
  Cubrir los pisos: Cubra los pisos y las alfombras del área de trabajo con láminas plásticas selladas con cintas adhesivas u otro material impermeable 6 pies más allá del perímetro de las superficies que se someten a renovación o a una distancia suficiente como para contener el polvo, la distancia que sea mayor.
  Cerrar y sellar puertas de acceso y ventanas: Cierre y selle las puertas de acceso al área de trabajo con láminas plásticas u otros materiales impermeables. Las puertas que se usen como ingreso al área de trabajo deben cubrirse con láminas plásticas que permitan a los trabajadores pasar a través de las mismas y confinar el polvo en el área de trabajo.
  Cubrir las aberturas de conductos: Cierre y cubra todas los conductos HVAC del área de trabajo con láminas plásticas selladas con cintas adhesivas u otro material impermeable (por ejemplo, cubiertas magnéticas).
  Retirar el polvo y los escombros de todo lo que salga del área de trabajo: Use precauciones para garantizar que todo el personal, herramientas y otros elementos no tengan polvo ni escombros antes de retirarlos del área de trabajo.

## Slide 11: Contención exterior: Defina un área de trabajo
Cubra el piso con láminas protectoras.
  Si el espacio lo permite, extiéndase un mínimo de 10 pies alrededor del área de trabajo.
  Ponga atención especial y cubra todas las huertas y áreas de juego de niños cercanas.
Limite el acceso, coloque letreros.
  Establezca un perímetro de 20 pies alrededor del área de trabajo si hay espacio suficiente.
Instalación de una contención vertical
  Si la renovación se realiza dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad, se debe utilizar contención vertical
Notes: Cubra el piso con láminas protectoras
  Extienda una lámina protectora sobre el piso debajo del área de trabajo hasta al menos 10 pies de distancia de la vivienda. Esto crea un área de trabajo visible y ayuda a recordar a los residentes y transeúntes que no deben ingresar en el área de trabajo a menos que tengan una necesidad imperiosa. Extienda aún más el área de trabajo si es necesario para recoger polvo y escombros; por ejemplo, cuando se altera la pintura del segundo piso de un edificio. Nota: Las láminas protectoras negras y transparentes pueden acabar con la vida de las plantas debido al calentamiento excesivo. Considere el uso de láminas plásticas de color blanco en su lugar.
  Recuerde que los niños generalmente juegan en la tierra y que pueden llevarse las manos a la boca mientras lo hacen. La tierra, el polvo o los escombros en las manos llegarán a la boca y podrán ingerirse.
  Retire los juguetes y otros elementos del área de trabajo y cubra todas las áreas de juego incluidas las áreas de arena para jugar. Proteja los elementos que no pueden trasladarse con láminas plásticas.
  Engrape o selle con cinta adhesiva la lámina protectora a la pared de la construcción o use una envoltura de un listón de 2x4 en la lámina protectora para contener el material cerca a la pared. Use objetos pesados (por ejemplo, piedras) para cargar los demás bordes de la lámina protectora, de modo de que el viento no la levante.
  Cuando use escaleras sobre la lámina plástica considere colocar una pieza resistente de madera contrachapada sobre el plástico y luego instale la escalera sobre la madera contrachapada. Esto evitará que la escalera perfore el plástico y proporcionará una superficie estable para la misma. Si usa madera contrachapada, tenga cuidado especial de fijarla al piso, de modo que no se mueva. Para ello, fíjela con estacas y posteriormente selle los orificios del plástico con cinta para conductos.
Limite el acceso a las áreas de trabajo
  Limite el acceso al área de trabajo con conos anaranjados o caballetes y cinta de advertencia alrededor de un perímetro de 20 pies del área de trabajo. También puede usar cuerdas con letreros a intervalos regulares en lugar de cinta de barrera. Esto ayudará a disuadir a los residentes y transeúntes de entrar al área de trabajo. Mantenga a las mascotas fuera del área de trabajo.
  Instalación de una contención vertical
Si la renovación se realiza dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad, se debe utilizar contención vertical o precauciones adicionales equivalentes para contener el área de trabajo.
Además, las empresas tienen permitido instalar una contención vertical más cerca de la actividad de contención que la distancia mínima de contención del terreno, en cuyo caso la contención del terreno puede detenerse en el borde de la contención vertical.
Limpieza diaria del área de trabajo exterior
  Limpiar el área de trabajo exterior es crucial para evitar la propagación de polvo y escombros. Recoger todos los escombros producidos a lo largo del día y el uso de cubiertas de láminas plásticas puede facilitar la limpieza. Tenga en cuenta que las cubiertas plásticas no ocupan el lugar de las láminas protectoras sobre el suelo.

## Slide 12: Contención exterior: Cierre ventanas y puertas
Cierre todas las puertas y ventanas cercanas que se encuentren a 20 pies del área de trabajo.
Use dos capas de láminas plásticas sobre las puertas del área de trabajo que se usen durante el proceso.
Notes: Cierre y cubra todas las ventanas y puertas cercanas.
  Todas las ventanas y puertas que se encuentren a 20 pies del área de trabajo deben cerrarse para evitar que el polvo ingrese en la vivienda. Los renovadores tienen la obligación de mantener el polvo y los escombros de la renovación contenidos en el área de trabajo dentro de los límites de la propiedad en la que trabajan. Si las ventanas y puertas de los apartamentos o condominios están a 20 pies como máximo del área de trabajo, piense en pedir a los propietarios o residentes de aquellas unidades cierren las ventanas y puertas afectadas, a fin de cumplir con la regla RRP. Si ésta no es una opción viable, deben considerarse otros métodos para restringir el polvo y los escombros al área de trabajo y a la propiedad de la obra. Estos otros métodos incluyen la construcción de una pared de contención vertical en la línea de la propiedad.
  En edificios de varios pisos, cierre todas las puertas y ventanas a 20 pies como máximo de la renovación en el mismo piso de ésta y cierre todas las puertas y ventanas de todos los pisos que se encuentran directamente debajo del área designada como área de trabajo.
Coloque dos capas de láminas plásticas sobre las puertas en uso de las áreas de trabajo.
  En el área de trabajo exterior, habrá ocasiones en las que deba usarse una puerta de la casa para acceder a las áreas interiores. Cuando esto ocurra, cubra la puerta con láminas plásticas desechables u otro material impermeable de forma que permita a los trabajadores pasar a través de ella sin dejar de confinar el polvo y los escombros al área de trabajo. Los pasos para colocar dos capas de láminas plásticas en una puerta de ingreso se cubren en las notas del estudiante de las páginas 4 a 8.

## Slide 13: Contención exterior: Aspectos que se deben considerar
En algunos trabajos se debe tomar precauciones adicionales para prevenir la propagación de polvo.
  Extender el área de trabajo.
  Evitar trabajar en condiciones de exposición al viento, siempre que sea posible.
  Limpiar con mayor frecuencia el área de trabajo.
  Reparar de inmediato cualquier daño en la contención.
Notes: Trabajos que requieren precauciones adicionales
Algunos trabajos pueden requerir precauciones adicionales para evitar la propagación de polvo al resto de una propiedad o a propiedades adyacentes. Estos trabajos pueden incluir labores en condiciones de exposición al viento que puedan transportar polvo fuera del área de trabajo y labores realizadas en niveles superiores de un edificio durante las cuales incluso hasta vientos suaves puedan propagar polvo más allá de la contención.
Extienda el área de trabajo
La solución más simple puede ser extender el área de piso cubierta por la lámina plástica.
Evite los vientos fuertes cuando sea posible
Preste atención a condiciones de exposición al viento. En días de viento fuerte, no es recomendable realizar actividades de generación de polvo. La regla del HUD restringe trabajar en el exterior con vientos que sobrepasen las 20 millas por hora. La regla RRP de la EPA no menciona velocidades de viento específicas, pero si el viento es lo suficientemente fuerte como para levantar polvo y escombros, se debe tomar precauciones especiales para mantener el área de trabajo contenida. Aquello puede significar crear una pantalla de plástico para el viento al borde del plástico que cubre el suelo para mantener el polvo y los escombros contenidos. Tampoco se incluyen de manera específica indicaciones acerca de realizar una limpieza de áreas de trabajo exteriores con mayor frecuencia, pero la limpieza habitual ayudará al renovador a cumplir con los requisitos para contener el área de trabajo y evitar que el polvo y los escombros se salgan de ésta última. En última instancia, usted es responsable de evitar que el polvo y los escombros salgan del área de trabajo; por lo tanto, tome las precauciones adecuadas para evitar que eso ocurra cuando el viento sea un factor.

## Slide 14: Descripción general de los pasos para la contención exterior
Defina un área de trabajo.
Cierre todas las ventanas y puertas.
Defina, según sea necesario, una contención adicional para evitar la propagación de polvo y escombros a las propiedades adyacentes.
Si la renovación se realiza dentro de los 10 pies de la línea de la propiedad, se debe utilizar contención vertical
Notes: La regla RRP: Requisitos generales para la contención exterior:
  Letreros instalados: Deben instalarse en todos los costados del área de trabajo para definir ésta última, deben estar en el idioma principal de los ocupantes, deben publicarse antes del comienzo de la renovación y permanecer hasta finalizada la verificación de limpieza.
  Contener el área de trabajo: Antes de la renovación, aísle el área de trabajo para impedir que se escape el polvo. Durante el trabajo, mantenga la integridad de la contención y asegúrese de que ésta no interfiera con la salida de ocupantes y trabajadores desde el edificio o área de trabajo.
  Cerrar puertas y ventanas: Cierre todas las puertas y ventanas a 20 pies como máximo del área de trabajo. Para edificios de varios pisos, cierre todas las ventanas y puertas del mismo piso a 20 pies como máximo del área de trabajo y todas las ventanas de todos los pisos de abajo que estén a la misma distancia horizontal de la renovación.
  Puertas que se usan como ingreso al área de trabajo: Cubra las aberturas de puertas de ingreso con láminas plásticas que permitan a los trabajadores pasar a través de ellas sin que el polvo se escape del área de trabajo.
  Cubrir el suelo: Cubra el suelo con láminas plásticas u otro material impermeable extendiéndose 10 pies más allá del perímetro de superficies donde se lleva a cabo la renovación o a una distancia suficiente para contener el polvo, lo que sea mayor, a menos que la línea de propiedad impida cubrir el perímetro de 10 pies.
  Asegurarse de que el polvo y los escombros no contaminen o salgan a áreas o propiedades adyacentes: En algunas situaciones, la renovación requerirá precauciones adicionales para contener el área de trabajo exterior para garantizar que el polvo y los escombros no contaminen otras propiedades. Ejemplos de estas situaciones pueden incluir vientos fuertes, elementos excesivamente rociados o distancias cortas entre propiedades que requieran contenciones verticales para mantener el polvo en el área de trabajo. La regla RRP define estándares de rendimiento que el contratista debe satisfacer, pero no especifica cómo el contratista debe cumplirlos. Esto permite que el contratista tenga flexibilidad en la forma en la que cumple con el requisito para garantizar que ni polvo ni escombros salgan del área de trabajo.

## Slide 15
Ejercicios prácticos: Contención interior y exterior
Practique las siguientes destrezas:
  Conjunto de destrezas N° 2: Instalación de barreras, letreros y puertas con protección plástica.
  Conjunto de destrezas N° 3: Cubra y mueva muebles.
  Conjunto de destrezas N° 4: Instalación de contención interior.
  Conjunto de destrezas N° 5: Instalación de contención exterior.
Trabaje en grupos de 2 a 6 integrantes.
Elija las herramientas y materiales correctos.
Notes: Preparación
Este ejercicio da la oportunidad de practicar la instalación de los letreros, barreras y contenciones del área de trabajo. Esta diapositiva brinda una instrucción básica.
  Siga las instrucciones de cada conjunto de destrezas. Es posible que su instructor le pida que demuestre sus destrezas.
  Forme grupos de 2 a 6 estudiantes. Algunas veces será necesario formar grupos más grandes, pero la relación estudiante-instructor no debe ser mayor que 12 para esta parte de la capacitación.
  El instructor le asignará a su grupo un área para realizar actividades de instalación como si se tratara de un trabajo.
  Elija las herramientas correctas y configure el área de trabajo para proporcionar la contención apropiada.

## Slide 16
Preguntas después del ejercicio práctico
¿Cuál fue el resultado?
¿Qué fue lo más complicado?
Notes: Informe de los ejercicios prácticos.
Tenga en cuenta las preguntas anteriores. Coméntelas como si se tratara de una clase.

## Slide 17: Ahora ya saben...
Cómo realizar las instalaciones para un trabajo
  Contención interior
  Contención exterior
Notes: Ahora sabe cómo preparar un trabajo. En el siguiente módulo analizaremos la realización de las prácticas laborales de seguras con el plomo durante el trabajo.